Christophe Migon

1 - Le titre définitif de ma présentation orale est :
Evolution temporelle des concentrations de métaux-traces dans l'aérosol atmosphérique en Méditerranée nord-occidentale : données 1986-2008 de la station côtière du Cap Ferrat.


2 - Résumé :
Depuis janvier 1986, des prélèvements atmosphériques (aérosol et dépôt) sont effectués au site côtier du Cap Ferrat (43°41’ N, 7°19’30’’ E, altitude 130 m), avec un monitoring continu depuis 2005. Une variété de métaux-traces (Al, Cd, Cu, Fe, Ni, Pb et Zn) ont été échantillonnés continûment en 1993, 1995, 1997, puis de 2005 à 2008. Ce jeu de données permet d’avoir un aperçu des évolutions et des tendances à l’échelle décennale et ainsi mieux comprendre la variabilité temporelle des flux de métaux-traces sur les eaux de surface en Méditerranée du nord-ouest. On constate que les apports minéraux d’origine saharienne (caractérisés par les concentrations de Al et Fe) ne montrent aucune tendance particulière et restent relativement stables dans le temps. Parmi les éléments d’origine anthropique, Zn et surtout Cd décroissent à partir des années 2000 (environ - 55 et  65%, respectivement), tandis que Cu et Ni demeurent constants. Les niveaux de Pb, en forte baisse depuis l’utilisation généralisée de carburants sans plombs à la fin des années 1980 (environ - 80% de 1988 à 2005), se stabilisent vers une concentration moyenne de l’ordre de 5 ng m-3. Les causes possibles de ces diverses tendances sont discutées, et des analyses préliminaires d’échantillons de pièges à sédiments au site DYFAMED (Mer Ligure centrale) donnent une indication sur les conséquences de telles évolutions au niveau des flux marins.